## Slide 1: Projet tutoré
Oral C : Automatisation du positionnement d’une parabole de réception
Thomas Barrier
Augustin Decaux
Olivier Berthiau
Reboul Gregoire
2ème année DUT GEII
Groupe Robotic1
Vincent Grimaud
Christophe Tailliez
Groupe 302

## Slide 2: SOMMAIRE
I/ Présentation du projet
  Introduction
  Structure du projet
  II/ Organisation du projet
  Carte mentale
  Diagramme prévisionnel
  Budget total
  III/ Avancement du projet
  Travail effectué
  Conclusion

## Slide 3: Introduction
Automatisation d’une parabole sur une camionnette de la sécurité civile de Tours
Utilisation d’un module TOOWAY pour la réception du signal
Internet par satellite
Meilleur signal

## Slide 4: Structure du système
Code python
Parabole
Raspberry Pi 2b & écran tactile TFT
Carte interface ERC V4
Rotor & contrôleur
Carte alimentation du vérin
Vérin super Jack 3
Satellite ETLSAT
Modem Tooway
GPS GStar-IV
HMC 5883L
Transfert du code
Positionnement
Référence Nord magnétique
Qualité des signaux reçus
Orientation axe X
Orientation axe Y

## Slide 5
Carte mentale

## Slide 6: Diagramme prévisionnel

## Slide 7: Répartition des tâches
Tâches | Thomas Barrier | Olivier Berthiau | Grégoire Reboul | Augustin Decaux
Algorithme automatisation |  |  |  | 
Câblage capteur boussole |  |  |  | 
Liaison boussole Raspberry |  |  |  | 
Création de la classe pour la boussole |  |  |  | 
Documentation du code avec Sphynx |  |  |  | 
Pilotage automatique du rotor et du vérin |  |  |  | 
Mise en commun des programmes |  |  |  | 
Test final |  |  |  | 

## Slide 8: Budget du projet
Désignation | Prix TTC en €
Rapsberry Pi 2B | 35€
Alimentation Raspberry Pi | 10€
Carte micro SD Kingstone 16 Go | 8€
ERC V4 USB | 110€
Ecran tactile TFT 3. 5 pouces | 37€
Rotor Yaesu G-1000DX & contrôleur | 490€
GPS GSTAR IV | 39€
Kit satellite Tooway (parabole, modem, support, activation) | 375€
Abonnement Tooway | 120 €/mois
Vérin superJack III | 45€
Contrôleur vérin L298N | 6€
Boussole CMPS 12 | 32€
Total | 1279 €

## Slide 9: Travail réalisé
Programmation sous Python 2.7
Bibliothèques utilisées :
  Partie graphique
    Pygame
  Lecture de trames GPS
    Pynmea2 et serials
  Pilotage vérin et rotor
    RPI (partie GPIO)
  Requêtes HTTP
    Request

## Slide 10: Travail réalisé
Détermination de notre position géographique
Test du module GPS pour voir les trames reçues
Trame GGA : fournit l’heure, les coordonnées en longitude et latitude, l’altitude, le nombre de satellites trouvés, la précision de la mesure
Trame GLL : fournit l’heure, la longitude, la latitude
Trame GSA : indique le nombre de satellites trouvés et la précision de la mesure
Trame GSV : indique le nombre de satellites trouvés, la qualité du signal de chaque satellite, son azimut et son élévation

## Slide 11: Travail réalisé
Détermination de notre position géographique
Déclaration d’un objet de type Serial :
1er paramètre : Chemin du port USB
2ème paramètre : Bauderate
On lit le contenu de la trame
On test si la trame reçue est celle du GPS ($GPGGA)
On exploite la trame grâce a la bibliothèque pynmea2 via le protocole NMEA
On récupère les valeurs de latitude et de longitude puis on les affiche

## Slide 12: Travail réalisé
Résultats Détermination de notre position géographique
*Test effectué à Saint-Avertin
Récupération de la trame GPS
Valeur latitude et longitude
Qualité du signal
Nombre de satellites connectés

## Slide 13: Travail réalisé
Utilisation d’un algorithme à partir d’un site internet
URL : http://finder.tooway-instal.com/fixe/pages/index.html
En fonction de la latitude et de la longitude, on obtient l’élévation et l’azimut
Algorithme de pointage approximatif

## Slide 14: Travail réalisé
Il faut récupérer le code du site internet pour pouvoir utiliser l’algorithme sans connexion internet :
  Extraction des fichiers présents sur le site internet
Algorithme de pointage approximatif
Site internet
Fichiers contenus dans le site internet
Fichier « script.js » contenant l’algorithme

## Slide 15: Travail réalisé
L’extension « .js » signifie que c’est un fichier écrit en JavaScript
  Incompatibilité avec le Raspberry Pi qui utilise le langage Python
  Traduction en Python de l’algorithme
Algorithme de pointage approximatif
scripts.js
Code de l’algorithme en Python

## Slide 16: Travail réalisé
Comparaison des résultats de l’algorithme du site avec l’algorithme traduit en Python :
Nous avons donc réalisé avec succès l’extraction du code de l’algorithme et sa traduction en langage Python
Algorithme de pointage approximatif

## Slide 17: Travail réalisé
Nous utilisons le rotor YAESU G-1000DX
Pour le connecter à la Raspberry, on utilise une carte d’interface ERC Mini
  Registres adaptés au contrôle des rotors de marque YAESU
  Simple d’utilisation avec la Raspberry grâce à la bibliothèque « Serial »
Commande du rotor en angle
« chemin » : chemin d’accès du port USB

## Slide 18: Travail réalisé
Liste des commandes de l’ERC Mini :
Commande du rotor en angle
Mxxx<cr> : faire tourner le rotor en azimut à xxx degrés
L<cr> : rotation dans le sens contraire des aiguilles d’une montre
R<cr> : rotation dans le sens des aiguilles d’une montre
S<cr> : arrêt du rotor
sCAL0000<cr> : effectuer la calibration du rotor à 0°
sCAR0360<cr> : effectuer la calibration du rotor à 360°

## Slide 19: Travail réalisé
Pour pouvoir commander le rotor en angle, il faut d’abord calibrer l’ERC Mini lors de la première utilisation en suivant le protocole suivant :
  Positionner manuellement le rotor à 0°
  Envoyer la commande « sCAL0000 »
  Positionner manuellement le rotor à 360°
  Envoyer la commande « sCAR0360 »
Commande du rotor en angle
Test calibration depuis l’ordinateur

## Slide 20: Travail réalisé
Pour simplifier la démarche sur la Raspberry, nous avons repris la classe rotor écrite par le groupe précédent :
« calibrationGauche » : Effectuer la calibration à 0°
« calibrationDroite » : Effectuer la calibration à 360°
Ajout d’une temporisation par rapport au programme de l’année dernière
Commande du rotor en angle

## Slide 21: Travail réalisé
Commande du rotor en angle
Après la calibration de l’ERC, on peut désormais contrôler le rotor en angle
  Création d’une fonction « tourner » prenant en paramètre l’angle souhaité
On affecte à « commande » la lettre M suivi des 3 chiffres de l’angle puis on l’envoie
Par rapport à l’année dernière, nous avons ajouté les conditions permettant de prendre en compte les angles supérieurs à 100°

## Slide 22: Travail effectué
Pilotage du vérin
Explications Pilotage du vérin :
Utilisation des GPIOs
Trois fonctions (monter, descendre et arrêter) :
  Monter IN1=1 et IN2=0
  Descendre IN1=0 et IN2=1
  Arrêter IN1=0 et IN2=0
Affichage sur l’invite de commande les actions effectuées

## Slide 23: Travail effectué
Pilotage automatique du vérin
Fonction « auto_verin() » pour contrôler le vérin en angle
  Après une analyse, nous en avons déduis que le vérin parcourait 10° en 15 secondes (donc 1° en 1.5 secondes)
  On place le vérin en buté (0°)
  On monte le vérin pendant la durée nécessaire pour obtenir l’angle souhaité

## Slide 24: Travail effectué
Difficultés rencontrées
  Manque de documentation et contradiction
  Valeurs retournées erronées
  Difficulté pour le calibrage
Fonctionnement boussole CMPS12
Valeurs retournées qui semblaient cohérentes

## Slide 25: Travail effectué
Fonctionnement boussole HMC5883L
Programmation de la boussole
  Beaucoup de documentation sur cette boussole
  Valeurs retournées correcte
  Calibrage facile
Problèmes rencontrés :
Problème de perturbation magnétique
Impossibilité de blindage

## Slide 26: Travail effectué
3,3V
0V
SCL
SDA
Alimentation de la boussole 3.3V
SDA (Serial Data Line) : Ligne de donnée bidirectionnelle
Branchement au 0V
Implantation boussole HMC5883L
Annulation de la solution de la boussole pour avoir le Nord magnétique

## Slide 27: Travail effectué
Fonctionnement boussole HMC5883L
Calibrage de la boussole :
  Utilisation d’un script effectuant 500 mesures des axes x,y,z
  On obtient 2 valeurs de x offset et y offset qui correspond à la moyenne de la différence entre la valeur minimale et maximale

## Slide 28: Travail effectué
Fonctionnement boussole HMC5883L
Obtenir le nord magnétique :
  Chaque axe est écrit sur 2 registres
    Concaténation des registres
On lit le bit de poids fort puis de poids faible
  La condition « SI » permet de signer la valeur obtenue

## Slide 29: Travail effectué
Fonctionnement boussole HMC5883L
Création d’une fonction permettant de lire la valeur des axes
Après avoir déterminé les valeurs des axes, on applique la formule suivante pour déterminer l’angle :
On souhaite avoir une valeur d’angle modulo 360, c’est pour cela qu’on ajoute les 2 conditions « SI »

## Slide 30: Travail effectué
Explications :
Utilisation d’un indicateur numérique pour que l’utilisateur rentre l’angle a compenser pour le nord magnétique
Création de boutons pour pilotage manuel
Affichage des valeurs mesurées
Interface graphique / solution boussole

## Slide 31: Travail effectué
Interface graphique / Indicateur
Explications :
La classe bouton permet de créer des boutons uniformisés.
Cette classe bouton est composée de 3 fonctions :
  Init (créer un bouton avec des paramètres tels que la taille du texte, la couleur du bouton, …)
  Update_button (détecte l’appui sur le bouton)
  Display button (afficher le bouton sur l’interface)

## Slide 32: Travail effectué
Interface graphique
On relie les boutons à des fonctions
Ces fonctions appelles des fonctions des classes précédemment expliquées

## Slide 33: Travail effectué
Interface graphique
Création d’une liste « garder »
A chaque chiffre est associée une fonction (0 : « numero0() », …)
  La valeur est retournée dans la fonction « saisie »
La fonction « saisie » va ajouter la valeur dans la liste
Programme permettant de tester le fonctionnement

## Slide 34: Travail effectué
Documentation
Explications :
Utilisation de la documentation
Sphynx .
Equivalent de Doxygene pour Python
Génération page HTML
Documentation automatique
du code

## Slide 35: Conclusion
Pilotage en angle du Vérin et du rotor
Interface graphique + indicateur
Algorithme théorique (azimut) couplé au module GPS
Affichage des valeurs sur l’interface graphique
Intégration du module GPS au programme
Algorithme de balayage fonctionnel